## Slide 1
KETI
중국 SDV 표준 분석
지능형 커넥티드카 서비스 인터페이스 표준
SDV/T 001-2022 Version 4 Beta 1
한국전자기술연구원 모빌리티플랫폼연구센터
2025. 08. 26

## Slide 2
Contents
01
SDV 패러다임 전환
02
중국 SDV 표준화 전략
03
표준 개발 참여사 현황
04
4-Layer 아키텍처 구조
05
Part 1: Atomic Service API
06
Part 2: Device Abstraction API
07
Version 4 주요 개선사항
08
글로벌 표준 비교 분석
09
한국 대응 전략 제안

## Slide 3
01. SDV 패러다임 전환
Software Defined Vehicle
• 소프트웨어가 차량 가치의 핵심 • OTA를 통한 지속적 업데이트 • 하드웨어와 소프트웨어 분리 • 차량의 '스마트폰화'
시장 전망
• 2035년까지 CAGR 30-34% • 2030년 시장규모 6,500억 달러 • 전체 차량가치의 60% 차지 • 신규 수익모델 창출
[SDV 컨셉카 이미지]

## Slide 4
02. 중국 SDV 표준화 전략
중국자동차공업협회(CAAM) 소프트웨어 분과 주도
국가 차원의 통합 표준화 추진
통합 표준
산업 파편화 방지 개발 효율성 극대화
생태계 구축
자체 기술 생태계 글로벌 주도권 확보
빠른 상용화
개발 비용 절감 시장 출시 가속화

## Slide 5
03. 표준 개발 핵심 참여사
완성차 업체 (OEM)
[BYD Logo]
[GWM Logo]
[Geely Logo]
[FAW Logo]
[SAIC Logo]
[Changan Logo]
[GAC Logo]
[Dongfeng Logo]
부품사 및 IT 기업
[Huawei Logo]
[Bosch Logo]
[Continental Logo]
[Baidu Logo]
[Tencent Logo]
[Alibaba Logo]
[ZTE Logo]
[Xiaomi Logo]
60+ 기업 참여 | 520+ API 정의 | 6대 핵심 도메인

## Slide 6
04. SDV 4-Layer 아키텍처
애플리케이션 계층: 차량 앱, 사용자 서비스
⬇
아토믹 서비스 계층: Part 1: 기능 API (290+)
⬇
디바이스 추상화 계층: Part 2: 장치 API (230+)
⬇
기초 플랫폼 계층: OS, 하드웨어, 드라이버
핵심 특징
✓ 계층 간 독립성 ✓ 표준화된 인터페이스 ✓ 하드웨어 추상화 ✓ 소프트웨어 재사용성 ✓ 개발 복잡도 감소

## Slide 7
05. Part 1: Atomic Service API Overview
BCM
차체 제어
TMS
열 관리
VCS
운동 제어
EMS
에너지 관리
ADAS
첨단 운전자 보조
HMI
사용자 인터페이스
Total: 290+ APIs

## Slide 8
05-1. BCM Domain: Body Control Module
BCM_Door
차문 제어
unlock(), lock(), open(), close()
BCM_Window
창문 제어
open(), close(), adjustPosition()
BCM_Seat
좌석 제어
adjustPosition(), setHeating(), setVentilation()
BCM_Light
조명 제어
turnOn(), turnOff(), setIntensity()
BCM_Mirror
미러 제어
adjustAngle(), fold(), unfold()
BCM_WiperWash
와이퍼
startWiping(), setSpeed(), spray()

## Slide 9
05-2. TMS/VCS/EMS Domains
TMS
열 관리
• AC 제어
• 배터리 온도
• 냉각수 관리
• 히터 제어
VCS
운동 제어
• 기어 변속
• 브레이크
• 조향
• 서스펜션
EMS
에너지 관리
• 충전 제어
• 배터리 관리
• 전력 분배
• 에너지 최적화

## Slide 10
05-3. ADAS Domain: Advanced Driver-Assistance
[ADAS 센서 구성도]
객체 인식: 차량, 보행자, 자전거
차선 인식: 차선, 도로 경계
신호 인식: 신호등, 표지판
주차 보조: 주차 공간 탐지
[LiDAR Point Cloud 이미지]

## Slide 11
05-4. 시나리오: '퇴근 모드' 구현
1. 사용자 인증
얼굴/지문 인식
HMI_Auth.verify()
2. 환경 설정
시트/미러 조정
BCM_Seat.adjust()
3. 공조 제어
온도/공기질 설정
TMS_AC.setTemp()
4. 엔터테인먼트
음악/네비게이션
HMI_Media.play()
5. 주행 모드
편안한 주행 설정
VCS_Drive.setMode()

## Slide 12
06. Part 2: Device Abstraction API Overview
BCM
차체 장치
TMS
열관리 장치
PWT
파워트레인
CHS
섀시
ADAS
센서
Total: 230+ APIs

## Slide 13
06-1. Sensors & Actuators
센서 (Sensors)
• 온도 센서 (Temper)
• 압력 센서 (Pressure)
• 위치 센서 (Position)
• 속도 센서 (Speed)
• 카메라 (Camera)
• 레이더 (Radar)
• 라이다 (LiDAR)
액추에이터 (Actuators)
• 도어락 모터 (DoorLock)
• 윈도우 모터 (WinMot)
• 시트 모터 (SeatMot)
• 펌프 (Pump)
• 밸브 (Valve)
• 릴레이 (Relay)
• 컨버터 (Converter)

## Slide 14
06-2. Powertrain Domain (전기차 중심)
[전기차 파워트레인 구성도]
충전 포트 Actr_ChrgElecLock: 충전 포트 잠금/해제
배터리 관리 Actr_HvBattCtrl: 고전압 배터리 제어
DC-DC 컨버터 Actr_DcdcCtrl: 전압 변환 제어
온도 센서 Snsr_BattTemp: 배터리 온도 모니터링
[고전압 배터리 팩 이미지]

## Slide 15
06-3. API 계층 간 호출 흐름
사용자 입력: '창문 열기' 터치
⬇
애플리케이션: UI 이벤트 처리
⬇
Atomic Service: BCM_Window.open()
⬇
Device Abstraction: Actr_WinMot.setOper()
⬇
하드웨어: 모터 회전

## Slide 16
07. Version 4 주요 개선사항
Version 3 → Version 4 Beta 1
API 확장: TMS 도메인: 4.9.23 → 4.9.29 - 열관리 기능 강화
성능 개선: 응답 시간 30% 단축 - 실시간 처리 능력 향상
호환성: 하드웨어 지원 확대 - 더 많은 센서/액추에이터
보안 강화: 인증/암호화 개선 - 사이버보안 대응

## Slide 17
08. 글로벌 SDV 표준 비교
중국 SDV
AUTOSAR
SOAFEE
주도
CAAM
컨소시엄
Arm
철학
통합 표준
안전 중심
클라우드
API 수
520+
400+
200+
강점
빠른 상용화
안정성
확장성

## Slide 18
08-1. SDV 표준 경쟁 구도
중국 SDV
• 내수시장 활용 • 국가 주도 • 빠른 상용화 • 생태계 구축
유럽 (AUTOSAR)
• 안전성 중심 • 표준 성숙도 • OEM 협력 • 글로벌 확산
미국 (SOAFEE)
• 클라우드 네이티브 • 오픈소스 • IT 기업 주도 • 혁신 중심

## Slide 19
09. 한국 SDV 현황 분석
강점 (S)
• 완성차 기술력
• IT 인프라
• 배터리 경쟁력
약점 (W)
• 생태계 부족
• 표준화 지연
• 규모의 경제
기회 (O)
• 신시장 진출
• 기술 전환기
• 정부 지원
위협 (T)
• 중국 표준
• 기술 종속
• 인재 부족

## Slide 20
09-1. K-SDV 표준 제안
Core + Extension
핵심 API 표준화 프로파일 확장
국제 호환성
AUTOSAR 연계 ISO 표준 준수
보안 우선
사이버보안 내장 OTA 표준화
융합 서비스
MaaS 연계 V2X 통합
추진 체계
정부 주도 + 산업계 협력 + 연구기관 지원 + 국제 협력

## Slide 21
09-2. K-SDV 추진 로드맵
2025
표준화 착수
협의체 구성 API 정의
→
2026
PoC 개발
시범 적용 검증
→
2027
상용화
양산 적용 생태계 확대
→
2028+
글로벌 확산
해외 진출 국제 표준화
→

## Slide 22
10. 종합 시사점
중국 SDV 표준은 기술 혁신과 생태계 주도권을 동시에 추구
글로벌 자동차 산업의 새로운 경쟁 축 형성
✓ 표준 주도권이 미래 자동차 산업 주도권 결정
✓ 소프트웨어 생태계 구축이 핵심 경쟁력
✓ 한국은 독자 표준과 국제 협력의 균형 필요
✓ 산학연관 협력 체계 구축 시급

## Slide 23
11. 향후 과제
기술 개발
• API 상세 분석
• PoC 개발
• 성능 검증
표준화
• 국내 표준 제정
• 국제 표준 연계
• 인증 체계
생태계
• 개발자 육성
• 파트너십 구축
• 오픈소스화
정책
• 규제 개선
• 투자 확대
• 인프라 구축

## Slide 24
Q & A
감사합니다

## Slide 25
KETI
한국전자기술연구원
모빌리티플랫폼연구센터
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
www.keti.re.kr