## Slide 1
중국 지능형 커넥티드카 서비스 인터페이스 표준
SDV/T 001-2022 Version 4 Beta 1
Part 1: Atomic Service API Interface Part 2: Device Abstraction API Interface
한국전자기술연구원 모빌리티플랫폼연구센터 | 2025.08

## Slide 2
목 차
1. SDV 개요 및 중요성
2. 중국 SDV 표준화 동향
3. 표준 개발 핵심 참여사
4. 4-Layer 아키텍처
5. Part 1: Atomic Service API
6. Part 2: Device Abstraction API
7. API 연관 관계 분석
8. 글로벌 경쟁 환경
9. 한국형 SDV 표준 제안
10. 시사점 및 결론

## Slide 3
SDV(Software Defined Vehicle) 개요
SDV 정의
• 소프트웨어가 차량의 핵심 가치 결정 • OTA 업데이트로 지속적 기능 개선 • 하드웨어-소프트웨어 분리 아키텍처
핵심 특징
• 중앙집중식 컴퓨팅 아키텍처 • 표준화된 API 인터페이스 • 지속적 서비스 수익 모델
30-34%
연평균 성장률
520+
총 API 개수
6+
핵심 도메인

## Slide 4
중국 SDV 표준화 전략
중국자동차공업협회(CAAM) 소프트웨어 분과 주도
국가 차원의 체계적 표준화 추진
산업 표준화
중국 내 산업 파편화 방지 통일된 개발 규격 제공
생태계 구축
자체 기술 생태계 구축 글로벌 주도권 확보
비용 절감
개발 비용 대폭 감소 신기술 빠른 상용화

## Slide 5
표준 개발 핵심 참여사
주요 완성차 업체 (OEM)
BYD
GWM
Geely
FAW
SAIC
Changan
GAC
Dongfeng
주요 부품사 및 SW 기업
Huawei
Bosch
Continental
Baidu
Tencent
Alibaba
ZTE
Xiaomi
산업 전체의 협력을 통한 표준 제정
특정 기업이 아닌 중국 자동차 산업 전체가 공동 개발

## Slide 6
SDV 서비스 소프트웨어 4계층 아키텍처
애플리케이션 계층: 사용자 경험 및 차량 특화 기능 구현
아토믹 서비스 계층: Part 1: 표준화된 기능 단위 제공
디바이스 추상화 계층: Part 2: 하드웨어 제어 인터페이스
기초 플랫폼 계층: OS, 컴퓨팅 하드웨어 등 기본 환경
핵심 가치: 명확한 계층 분리 | 독립적 개발 | 표준화된 인터페이스 | 하드웨어 독립성

## Slide 7
Part 1: Atomic Service API Interface
아토믹 서비스 API - '기능'의 표준화 (290+ APIs)
BCM
Body Control Module 차체 제어
TMS
Thermal Management 열 관리
VCS
Vehicle Control 운동 제어
EMS
Energy Management 에너지 관리
ADAS
Advanced Driver-Assistance 첨단 운전자 보조
HMI
Human Machine Interface 사용자 인터페이스

## Slide 8
BCM 도메인: 차체 제어 서비스
BCM_Door
unlock(), lock(), open(), close(), adjustPosition()
BCM_Window
lock(), unlock(), open(), close(), adjustPosition()
BCM_Seat
adjustMainXDir(), adjustBackRestAngle()
BCM_Light
turnOn(), turnOff() - 브레이크등, 방향지시등, 전조등
BCM_WiperWash
startWiping(), stopWiping(), startSprayWashing()

## Slide 9
시나리오: '퇴근 모드' 구현
1. 시트 및 미러 조정
BCM_Seat.adjustMainXDir(position) BCM_RearView.adjustXAngle(angle)
2. 실내 환경 설정
TMS_AC.setTargetTemp(22.0) TMS_Purifier.turnOn()
3. 편의 기능 활성화
BCM_Massage.startMassage(KNEAD, GENTLE)
여러 도메인 API를 조합하여 복잡한 시나리오 구현

## Slide 10
Part 2: Device Abstraction API Interface
디바이스 추상화 API - '장치'의 표준화 (230+ APIs)
BCM
Body Control 차체 장치
TMS
Thermal Management 열관리 장치
PWT
Powertrain 파워트레인
CHS
Chassis 섀시
ADAS
Advanced Driver-Assistance ADAS 센서

## Slide 11
API 계층 간 호출 흐름: '창문 열기'
사용자: '창문 열기' 버튼 터치
애플리케이션: UI 이벤트 처리
아토믹 서비스: BCM_Window.open() 호출
디바이스 추상화: Actr_DoubleHallMot.setOper()
하드웨어: 윈도우 모터 물리적 동작

## Slide 12
한국형 SDV 표준 제안 방향
Core API + Extension
핵심 API만 표준화 확장은 Profile 형식
국제 표준 호환성
AUTOSAR, ISO 20078 W3C VISS 호환
보안/OTA 내장
인증/권한/암호화 필수 OTA 업데이트 API
차량-서비스 융합
MaaS, C-ITS 연계 V2X 데이터 공유

## Slide 13
결론 및 시사점
중국 SDV 표준은 기술 혁신과 생태계 주도권을 동시에 추구
글로벌 자동차 산업의 새로운 경쟁 축 형성
✓ 중국 시장 진출 시 표준 준수 필수화 가능성
✓ 국내 K-SDV 표준화 가속화 필요
✓ 완성차-IT-부품업체 협력 생태계 구축
✓ 고부가가치 소프트웨어 시장 대비

## Slide 14
Q & A
감사합니다
한국전자기술연구원 모빌리티플랫폼연구센터