## Slide 1
중국 SDV 표준 상세 분석
SDV/T 001-2022 Version 4 Beta 1
中国智能网联汽车服务接口规范
Part 1: 원자 서비스 API (290+ APIs)
Part 2: 디바이스 추상화 API (230+ APIs)
한국전자기술연구원 (KETI)
2025년 1월

## Slide 2
목차
• 1. 중국 SDV 표준화 현황 (2024-2025)
• 2. CAAM 소프트웨어 분과 활동
• 3. SDV/T 001-2022 표준 개요
• 4. Part 1: 아토믹 서비스 API 상세
• 5. Part 2: 디바이스 추상화 API 상세
• 6. Version 3 → Version 4 변경사항
• 7. API 구현 예시 및 코드
• 8. 중국 주요 기업 구현 현황
• 9. 글로벌 영향력 및 시장 전망
• 10. 한국의 대응 방향
2

## Slide 3
중국 SDV 표준화 최신 현황 (2024-2025)
2024년 주요 이정표
• CAAM 소프트웨어 분과: 393개 아토믹 서비스 API 공개
• 269개 디바이스 추상화 API 업계 공개
• 2024년 11월 중국 자동차 소프트웨어 컨퍼런스 개최
• Version 4 Beta 1 산업계 적용 확대
2025년 전망
• 중국 NEV 판매 1,600만대 예상 (YoY 24.4%↑)
• SDV 시장 2030년까지 1.23조 달러 규모 성장
• L3 자율주행 차량 30% 달성 목표
• 차량 컴퓨팅 파워 5,000 TOPS 초과
3

## Slide 4
CAAM 소프트웨어 분과 주도 표준화
조직 구성
• 위원장: TAN Minqiang (중국자동차혁신공사 CEO)
• 참여 기업: 60개 이상 (OEM, Tier-1, IT 기업)
• 2022년 3월 30일: API Reference Specification 2.0 발표
• 반년 주기 업데이트 (Beta → 정식 버전)
표준화 전략
• 오픈소스 기반 생태계 구축
• 하드웨어-소프트웨어 완전 분리
• 도메인별 API 표준화
• 국제 표준과의 선택적 호환성
4

## Slide 5
중국 SDV 표준 4계층 아키텍처
Layer 1: 애플리케이션 계층
OEM Apps | 3rd Party Apps | User Services
Layer 2: 아토믹 서비스 API (Part 1)
BCM | TMS | VCS | EMS | ADAS | HMI (290+ APIs)
Layer 3: 디바이스 추상화 API (Part 2)
Actuators | Sensors | ECUs (230+ APIs)
Layer 4: 기초 플랫폼 계층
Linux | QNX | Android Automotive | RTOS
5

## Slide 6
Part 1: 아토믹 서비스 API - 6대 도메인 (290+ APIs)
도메인 | 서비스 수 | 대표 API | 주요 기능
BCM (차체제어) | 31개 | BCM_Door, BCM_Window BCM_Seat, BCM_Light | 도어/창문/시트/조명 제어
TMS (열관리) | 8개 | TMS_AC, TMS_Battery TMS_Device | 공조/배터리 열관리
VCS (차량제어) | 12개 | VCS_Gear, VCS_Brake VCS_Steering | 기어/브레이크/조향
EMS (에너지) | 15개 | EMS_Charging, EMS_HVBatt EMS_PowerDist | 충전/배터리/전력분배
ADAS (지능형) | 18개 | ADAS_Perception ADAS_Fusion | 인지/센서융합
HMI (인터페이스) | 10개 | HMI_Display, HMI_Audio HMI_Navigation | 디스플레이/오디오/내비
6

## Slide 7
BCM 도메인 API 구현 예시
• BCM_Door: 도어 제어 서비스
• BCM_Window: 창문 제어 서비스
• BCM_Seat: 시트 제어 서비스
• BCM_SafetyBelt: 안전벨트 (V4 신규)
• BCM_ScreenAdjust: 스크린 조절 (V4 신규)
// BCM_Door API 사용 예시
class BCM_Door {
// 도어 잠금
Result lock(DoorPosition pos) {
return deviceAPI.setDoorLock(pos, LOCKED);
}
// 도어 잠금 해제
Result unlock(DoorPosition pos) {
return deviceAPI.setDoorLock(pos, UNLOCKED);
}
// 도어 열기
Result open(DoorPosition pos, uint8_t angle) {
if (getSpeed() > 0) return ERROR_VEHICLE_MOVING;
return deviceAPI.openDoor(pos, angle);
}
// 도어 상태 확인
DoorStatus getStatus(DoorPosition pos) {
return deviceAPI.getDoorStatus(pos);
}
}
// 사용 예
BCM_Door door;
door.unlock(DRIVER_DOOR);
door.open(DRIVER_DOOR, 45);
7

## Slide 8
TMS 도메인 API 구현 예시
• TMS_AC: 공조 시스템 제어
• TMS_Battery: 배터리 열관리
• TMS_Device: 장치 방열 제어
• Version 4 신규: WorkMode API 추가
// TMS_AC API 사용 예시
class TMS_AC {
// 목표 온도 설정
Result setTargetTemp(float temp) {
if (temp < 16.0 || temp > 32.0)
return ERROR_OUT_OF_RANGE;
return deviceAPI.setACTemp(temp);
}
// 팬 속도 설정
Result setFanSpeed(uint8_t speed) {
return deviceAPI.setFanSpeed(speed);
}
// V4 신규: 작동 모드 설정
Result setWorkMode(TMS_Mode mode) {
switch(mode) {
case MODE_ECO:
setPowerLimit(50);
break;
case MODE_COMFORT:
setPowerLimit(100);
break;
}
return deviceAPI.setMode(mode);
}
}
8

## Slide 9
ADAS 도메인 API 구현 예시
• ADAS_Perception: 시각 인지
• ADAS_Radar: 레이더 감지
• ADAS_Lidar: 라이다 감지
• ADAS_Fusion: 센서 융합
// ADAS_Perception API 사용 예시
class ADAS_Perception {
// 물체 추적
vector<Object> getTrackObjects() {
vector<Object> objects;
// 카메라에서 물체 감지
auto camObjects = camera.detect();
for (auto& obj : camObjects) {
objects.push_back({
.id = obj.id,
.type = obj.type, // CAR, PEDESTRIAN, BICYCLE
.position = obj.position,
.velocity = obj.velocity,
.confidence = obj.confidence
});
}
return objects;
}
// 차선 감지
LaneInfo getLaneline() {
return camera.detectLanes();
}
// 신호등 인식
TrafficLight getTrafficLight() {
return camera.detectTrafficLight();
}
}
9

## Slide 10
Part 2: 디바이스 추상화 API - 5대 도메인 (230+ APIs)
도메인 | 액추에이터 | 센서 | V4 신규
BCM | 25개 | 18개 | 6개 모터 서비스 추가
TMS | 12개 | 8개 | 매개변수 확장
PWT | 15개 | 12개 | 충전포트 센서 2개
CHS | 8개 | 15개 | -
ADAS | 3개 | 8개 | -
10

## Slide 11
Version 4 신규 모터 서비스 API
• 단일 피드백 모터 제어
• 2중 피드백 모터 제어
• 3중 피드백 모터 제어
• 가변 저항 센서 모터
• 다단 등급 모터
• NTC 센서 히터
// V4 신규: 피드백 모터 제어
class Actr_DoubleFbMot {
// 모터 동작 설정 (V4 확장)
Result setOper(uint8_t dir,
uint16_t dutyRat,
uint16_t speed) {
MotorCmd cmd = {
.direction = dir,
.dutyRatio = dutyRat, // V4: 듀티비 추가
.targetSpeed = speed // V4: 속도 추가
};
return motor.execute(cmd);
}
// V4 신규: 전압 보고
Result ntfVolt() {
float voltage = motor.getVoltage();
return notify(VOLTAGE_CHANGE, voltage);
}
// V4 신규: 환경 매개변수 설정
Result setEnvtlVal(EnvtlVal val) {
return motor.setEnvironment(val);
}
}
11

## Slide 12
Version 3 → Version 4 주요 변경사항
영역 | Version 3 | Version 4 | 개선사항
API 총 개수 | 450개 | 520개+ | 15% 증가
BCM 서비스 | 29개 | 31개 | SafetyBelt, ScreenAdjust 추가
TMS API | 기본 제어 | WorkMode 추가 | 3개 모드 API 신규
모터 서비스 | 기본 모터 | 6종 피드백 모터 | 정밀 제어 가능
오류 등급 | 4단계 | 8단계 | 세밀한 진단
충전 포트 | 기본 모니터링 | 온도 센서 추가 | AC/DC 온도 감지
12

## Slide 13
중국 주요 OEM SDV 구현 현황
BYD (比亞迪)
• DiLink 시스템: 520개 API 중 450개 구현
• 월간 OTA 업데이트 제공
• 100만+ 앱 다운로드 생태계 구축
• 1,000억 위안 SDV 투자 계획 발표
NIO (蔚來)
• 중앙집중식 E/E 아키텍처 구현
• 자체 개발 비중 80% 이상
• NOMI AI 어시스턴트 통합
• 배터리 교체 시스템과 SDV 연계
Xiaopeng (小鵬)
• XPILOT 자율주행 시스템
• SDV 기반 스마트 콕핏
• 분기별 주요 기능 업데이트
• 차량-집-사무실 연결 생태계
13

## Slide 14
화웨이 IDVP 플랫폼과 중국 SDV 표준
화웨이 지능형 디지털 차량 플랫폼 (IDVP)
• 2024년 상반기 순이익 22.3억 위안 달성
• 기업 가치 1,150억 위안 (160억 달러)
• SOA 기반 고도 중앙집중식 아키텍처
• 중국 SDV 표준과 완벽 호환
2030 전망
• NEV 점유율 82% 예상
• 차량 컴퓨팅 파워 5,000 TOPS 초과
• L3 자율주행 30% 달성
• 차량 네트워크 100Gbps 달성
14

## Slide 15
SDV API 호출 시퀀스 예시: 스마트 파킹
• 1. 사용자: '자동 주차' 버튼 터치
• 2. HMI_Display: 주차 모드 UI 표시
• 3. ADAS_Perception: 주차 공간 스캔
• 4. ADAS_Fusion: 센서 데이터 융합
• 5. VCS_Steering: 조향각 제어
• 6. VCS_Gear: 기어 변경 (D→R→D)
• 7. VCS_Brake: 속도 제어
• 8. BCM_Light: 비상등 점멸
• 9. HMI_Audio: 완료 알림음
// 스마트 파킹 시퀀스
async function smartParking() {
// 1. 주차 공간 감지
const space = await ADAS_Perception
.getParkingSpace();
// 2. 주차 가능 여부 판단
if (space.width < 2.5 ||
space.length < 5.0) {
HMI_Display.showError("공간 부족");
return;
}
// 3. 자동 주차 실행
BCM_Light.turnOn(HAZARD_LIGHT);
while (!isParked()) {
const cmd = calculateParkingCmd();
VCS_Steering.setAngle(cmd.angle);
VCS_Gear.setTarget(cmd.gear);
VCS_Brake.setTargetAx(cmd.accel);
}
// 4. 완료
VCS_Gear.setTarget(PARK);
BCM_Light.turnOff(HAZARD_LIGHT);
HMI_Audio.playSound(COMPLETE);
}
15

## Slide 16
EMS 도메인: 충전 및 에너지 관리
• 충전 포트 제어
• 배터리 상태 모니터링
• 전력 분배 최적화
• V2G/V2L 지원
// EMS_Charging API 구현
class EMS_Charging {
// 충전 시작
Result start(ChargeType type) {
// V4: 충전 포트 온도 체크
float temp = type == AC ?
getACTemp() : getDCTemp();
if (temp > MAX_TEMP) {
return ERROR_OVERHEATED;
}
// 충전 포트 잠금 해제
Actr_ChrgElecLock.unlock();
// 충전 시작
return charger.startCharging({
.type = type,
.maxPower = getMaxPower(),
.targetSOC = 80
});
}
// V4 신규: 충전 포트 온도 모니터
Result notifyACTemp() {
return notify(AC_TEMP, sensor.getTemp());
}
}
16

## Slide 17
VCS 도메인: 실시간 차량 제어
• 기어 제어 (PRND)
• 브레이크 시스템
• 조향 제어
• 차량 동역학 관리
// VCS 통합 제어 예시
class VehicleControl {
// 긴급 정지
Result emergencyStop() {
// 1. ABS 활성화
VCS_Brake.enableABS();
// 2. 최대 제동력 적용
VCS_Brake.setTargetAx(-9.8);
// 3. 안정성 제어
VCS_Steering.enableAssist();
// 4. 경고등 켜기
BCM_Light.turnOn(HAZARD);
// 5. 경고음 발생
HMI_Audio.playAlert(EMERGENCY);
return SUCCESS;
}
// 주행 모드 변경
Result setDriveMode(DriveMode mode) {
switch(mode) {
case ECO:
EMS_PowerDist.setPowerLimit(60);
TMS_AC.setWorkMode(MODE_ECO);
break;
case SPORT:
EMS_PowerDist.setPowerLimit(100);
VCS_Steering.setSensitivity(HIGH);
break;
}
}
}
17

## Slide 18
ADAS 센서 융합 구현
• 카메라 + 레이더 융합
• 라이다 포인트 클라우드
• 초음파 센서 통합
• IMU/GPS 데이터 동기화
// ADAS_Fusion API 구현
class ADAS_Fusion {
// 멀티센서 융합
FusedObjects getCombinedObjects() {
// 1. 각 센서 데이터 수집
auto camObj = camera.getObjects();
auto radObj = radar.getObjects();
auto lidObj = lidar.getPointCloud();
// 2. 시간 동기화
syncTimestamp(camObj, radObj, lidObj);
// 3. 좌표계 변환
transformToVehicleFrame();
// 4. 칼만 필터 적용
KalmanFilter kf;
for (auto& obj : allObjects) {
obj.position = kf.predict(obj);
obj.velocity = kf.update(obj);
}
// 5. 신뢰도 계산
calculateConfidence();
return fusedObjects;
}
}
18

## Slide 19
HMI 도메인: 사용자 인터랙션
• 멀티 디스플레이 제어
• 음성 인식/합성
• 제스처 인식
• AR-HUD 표시
// HMI 통합 제어
class HMI_Controller {
// 음성 명령 처리
Result processVoiceCommand(string cmd) {
auto intent = NLP.parse(cmd);
switch(intent.action) {
case "OPEN_WINDOW":
BCM_Window.open(intent.position);
speakResponse("창문을 엽니다");
break;
case "SET_TEMP":
TMS_AC.setTargetTemp(intent.value);
updateDisplay(CLIMATE_VIEW);
break;
case "NAVIGATE":
HMI_Navigation.setDestination(
intent.location);
showARRoute();
break;
}
}
// AR-HUD 표시
void showARRoute() {
arHUD.project({
.type = NAVIGATION_ARROW,
.position = getNextTurn(),
.distance = getDistance()
});
}
}
19

## Slide 20
고전압 배터리 관리 API
• 셀 밸런싱
• 열 관리
• SOC/SOH 계산
• 고장 진단 (8단계)
// EMS_HVBatt 구현
class EMS_HVBatt {
// 배터리 상태 모니터링
BatteryStatus getStatus() {
BatteryStatus status;
// SOC 계산
status.soc = calculateSOC();
// SOH 계산
status.soh = calculateSOH();
// 셀 전압 확인
for (int i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
status.cellVoltage[i] =
getCellVoltage(i);
}
// V4: 8단계 오류 진단
status.faultLevel = diagnose();
// 온도 확인
status.temp = getBatteryTemp();
return status;
}
// V4: 확장된 오류 진단
FaultLevel diagnose() {
if (overVoltage()) return FAULT_LEVEL8;
if (underVoltage()) return FAULT_LEVEL7;
if (overTemp()) return FAULT_LEVEL6;
// ... 더 세밀한 진단
return FAULT_LEVEL0;
}
}
20

## Slide 21
중국 SDV 시장 전망 (2025-2030)
시장 규모
• 2024년: 2,135억 달러
• 2030년: 1조 2,370억 달러 (CAGR 34%)
• 중국이 아시아태평양 시장 주도
• 글로벌 SDV 시장의 40% 차지 예상
기술 발전
• 차량 컴퓨팅 파워: 5,000+ TOPS
• 네트워크 속도: 100+ Gbps
• L3 자율주행: 30% 보급
• NEV 비중: 82% 달성
21

## Slide 22
중국 SDV 표준 채택 기업 현황
기업 | 구현 수준 | 특징 | 2025 계획
BYD | 450/520 API | DiLink 시스템 | e4.0 플랫폼
NIO | 80% 자체개발 | 중앙집중 E/E | NT3.0 아키텍처
Xiaopeng | 완전 구현 | XPILOT 4.0 | 도심 자율주행
Li Auto | 부분 구현 | Li OS | 전체 구현
Geely | 70% 구현 | GEEA 2.0 | 글로벌 확대
GWM | 개발 중 | Coffee OS | 2025 출시
22

## Slide 23
중국 SDV 표준의 국제 협력
글로벌 Tier-1 참여
• Bosch: AUTOSAR와 중국 표준 매핑
• Continental: 듀얼 스택 지원
• Aptiv: 중국향 SDV 플랫폼 개발
• ZF: 중국 OEM과 공동 개발
기술 기업 협력
• Baidu Apollo: SDV 표준 통합
• Alibaba: AliOS Auto 연계
• Tencent: TAI 3.0 플랫폼 호환
• Huawei: IDVP 완전 지원
23

## Slide 24
한국의 SDV 표준 대응 전략
현황 분석
• 현대차그룹 ccOS 개발 중
• AUTOSAR 기반 접근
• 중국 표준과의 호환성 검토 필요
• K-SDV 표준화 논의 시작
제안 방향
• 중국 표준 상세 분석 및 벤치마킹
• Core API + Extension 구조 채택
• 국제 호환성 확보 (AUTOSAR/중국)
• MaaS/C-ITS 연계 차별화
• 2025년 K-SDV 1.0 발표 목표
24

## Slide 25
결론: 중국 SDV 표준의 의미
핵심 시사점
• 세계 최대 규모 API 표준 (520개+)
• 빠른 반복 개발 (6개월 주기)
• 강력한 산업계 지원과 실행력
• 2030년 글로벌 SDV 시장 주도 가능성
대응 필요성
• 중국 시장 진출 시 필수 고려사항
• 글로벌 표준 경쟁에서 주도권 확보
• 한국형 SDV 표준 개발 가속화
• 산학연 협력 체계 구축 시급
25