## Slide 1
중국 SDV 표준 Version 4 Beta 1 분석
SDV Intelligent Connected Vehicle Service Interface Specification
한국전자기술연구원 (KETI)
모빌리티플랫폼연구센터
2025년 8월

## Slide 2
목차
• 1. SDV (Software Defined Vehicle) 개요
• 2. 중국 SDV 표준화 현황
• 3. Version 3 → Version 4 주요 변경사항
• 4. Part 1: 아토믹 서비스 API
• 5. Part 2: 디바이스 추상화 API
• 6. 4계층 아키텍처 상세
• 7. 주요 참여 기업 현황
• 8. 글로벌 표준과의 비교
• 9. 한국의 대응 전략
• 10. Q&A
2

## Slide 3
SDV (Software Defined Vehicle) 개요
SDV의 정의
• 차량의 기능과 성능이 소프트웨어에 의해 정의되는 차량
• 하드웨어와 소프트웨어의 완전한 분리 (Decoupling)
• OTA 업데이트를 통한 지속적인 기능 개선
SDV의 핵심 특징
• 서비스 지향 아키텍처 (Service-Oriented Architecture)
• 클라우드 네이티브 기술 적용
• 표준화된 API를 통한 개발 효율성 향상
• 새로운 비즈니스 모델 창출 (MaaS, Feature on Demand)
3

## Slide 4
중국 SDV 표준화 현황
표준 개요
• 표준명: SDV/T 001-2022
• 주관: 중국자동차공업협회(CAAM) 소프트웨어 분과
• 최신 버전: Version 4 Beta 1 (2022년 12월)
• 참여 기업: 60개 이상
전략적 목표
• 통일된 개발 표준 수립
• 중국 고유의 SDV 생태계 구축
• 글로벌 SDV 시장 주도권 확보
• 자동차 산업 디지털 전환 가속화
4

## Slide 5
Version 3 → Version 4 주요 변경사항
Version 3 Beta 1 (2022.06)
• API 총 개수: 450개
• BCM_Seat: notifyOccupiedStatus() only
• BCM_WiperWash: 기본 API만 제공
• TMS_Battery: 기본 제어 기능
• 4단계 오류 등급 (FAULT_LEVEL1~4)
• 기본적인 센서 API
Version 4 Beta 1 (2022.12)
• API 총 개수: 520개 이상 (15% 증가)
• BCM_Seat: getOccupiedStatus() 추가
• BCM_WiperWash: setWipingLevelImme() 추가
• TMS_Battery: WorkMode 관련 API 3개 추가
• 8단계 오류 등급 (FAULT_LEVEL1~8)
• 6개의 새로운 모터 서비스 추가
5

## Slide 6
Part 1: 아토믹 서비스 API - 6대 도메인
도메인 | 서비스 수 | 주요 기능 | Version 4 신규
BCM (차체제어) | 31개 | 도어, 창문, 시트, 조명 | +2 서비스
TMS (열관리) | 8개 | 공조, 배터리 열관리 | +3 API
VCS (차량제어) | 12개 | 기어, 브레이크, 조향 | 변경 없음
EMS (에너지) | 15개 | 충전, 배터리 관리 | +2 API
ADAS (지능형) | 18개 | 인지, 센서 융합 | 기능 강화
HMI (인터페이스) | 10개 | 디스플레이, 오디오 | 변경 없음
6

## Slide 7
Part 1: BCM 도메인 주요 API (Version 4 신규)
BCM_SafetyBelt (신규 서비스)
• getBuckleStatus(): 안전벨트 버클 상태 확인
• notifyBuckleStatus(): 버클 상태 변경 알림
BCM_ScreenAdjust (신규 서비스)
• fold()/unfold(): 스크린 접기/펴기
• adjustPosition(): 스크린 위치 조절
• notifyAntiPinch(): 끼임 방지 알림
BCM_SeatExtended (확장 기능)
• adjustFootRestAngle(): 발 받침대 각도 조절
• getFootRestAngle(): 발 받침대 각도 확인
• startAdjustFootRestAngle(): 조절 시작
• stopAdjustFootRestAngle(): 조절 중지
7

## Slide 8
Part 2: 디바이스 추상화 API - 5대 도메인
도메인 | 액추에이터 | 센서 | Version 4 신규
BCM | 25개 | 18개 | +6 모터 서비스
TMS | 12개 | 8개 | 매개변수 확장
PWT | 15개 | 12개 | +2 충전포트 센서
CHS | 8개 | 15개 | 변경 없음
ADAS | 3개 | 8개 | 변경 없음
8

## Slide 9
Part 2: Version 4 신규 모터 서비스
피드백 모터 시리즈
• Actr_SingleFbMot: 1개 DI 신호 피드백
• Actr_DoubleFbMot: 2개 DI 신호 피드백
• Actr_TripleFbMot: 3개 DI 신호 피드백
특수 모터 서비스
• Actr_SlideRMot: 가변 저항 센서 모터
• Actr_GradedMot: 다단 등급 모터
• Actr_Heatr: NTC 센서 포함 히터
API 개선사항
• setOper() 매개변수 확장 (dutyRat, spd 추가)
• ntfVolt() API 추가로 전압 모니터링 가능
• setEnvtlVal() 환경 매개변수 설정 기능
9

## Slide 10
4계층 소프트웨어 아키텍처
Layer 1: 애플리케이션 계층
• 사용자 애플리케이션 및 서비스
• OEM 특화 기능
• 써드파티 앱
Layer 2: 아토믹 서비스 계층 (Part 1)
• 표준화된 기능 서비스 API
• 하드웨어 독립적 인터페이스
• 비즈니스 로직 구현
Layer 3: 디바이스 추상화 계층 (Part 2)
• 하드웨어 추상화 인터페이스
• 벤더 독립적 디바이스 제어
• 직접 하드웨어 상호작용
Layer 4: 기초 플랫폼 계층
• OS (Linux, QNX, Android Automotive)
• 기본 컴퓨팅 자원
• 하드웨어 드라이버
10

## Slide 11
API 호출 흐름 예시: 창문 열기
호출 순서
• 1. 사용자: HMI에서 "창문 열기" 버튼 터치
• 2. 애플리케이션: UI 이벤트 처리
• 3. 아토믹 서비스: BCM_Window.open() 호출
• 4. 서비스 로직: 필요한 하드웨어 동작 결정
• 5. 디바이스 추상화: Actr_DoubleHallMot.setOper(UP, 100)
• 6. 하드웨어: 모터 회전하여 창문 개방
• 7. 피드백: ntfHallQuarterCnt()로 위치 보고
Version 4 개선사항
• ntfVolt() 추가로 전압 모니터링
• setOper() 매개변수로 정밀 제어
• 오류 상태 8단계로 세분화
11

## Slide 12
주요 참여 기업 현황
구분 | 기업명 | 역할 | 기여 분야
OEM | BYD, Geely, GWM | 표준 주도 | 요구사항 정의
OEM | FAW, SAIC, Changan | 표준 참여 | 검증 및 피드백
Tier-1 | Huawei | 기술 주도 | E/E 아키텍처
Tier-1 | Bosch, Continental | 글로벌 연계 | AUTOSAR 매핑
IT | Baidu, Tencent | SW 플랫폼 | 클라우드 서비스
IT | Alibaba, Xiaomi | 생태계 구축 | 앱 마켓플레이스
12

## Slide 13
TMS 도메인 Version 4 주요 개선사항
TMS_Battery (배터리 열관리)
• setTargetWorkMode(): 작동 모드 설정
• getCurrentWorkMode(): 현재 모드 확인
• notifyCurrentWorkMode(): 모드 변경 알림
TMS_Device (장치 방열)
• notifyCurrentFlow(): 냉각수 유량 보고
• getCurrentWaterTemp(): 수온 확인
• notifyCurrentWaterTemp(): 수온 변경 알림
API 매개변수 확장
• Actr_EWP.setOper(): enable, dutyRat, spd 추가
• Actr_PTC.setOper(): enable, dutyRat, pwrLimd, gear 추가
• Actr_Blower.setOper(): enable, dutyRat, spd 추가
13

## Slide 14
EMS 도메인 Version 4 주요 개선사항
충전 포트 온도 모니터링
• notifyACTemp(): AC 충전 포트 온도 보고
• notifyDCTemp(): DC 충전 포트 온도 보고
• EMS_ChargePortTemp: 새로운 데이터 유형 추가
고전압 배터리 오류 등급 확장
• Version 3: FAULT_LEVEL1~4 (4단계)
• Version 4: FAULT_LEVEL1~8 (8단계)
• 더 세밀한 오류 진단 및 처리 가능
고전압 인터록 추가
• hvIntlkFltFlag: 고전압 인터록 오류 플래그
• 안전성 향상을 위한 추가 모니터링
14

## Slide 15
ADAS 도메인 기능 강화
ADAS_Perception (시각 인지)
• getTrackObjects(): 차량, 보행자, 물체 감지
• getLaneline(): 차선 감지
• getTrafficLight(): 신호등 인식
• getParkingSpace(): 주차공간 식별
• getRoadSign(): 도로 표지판 인식
ADAS_Fusion (센서 융합)
• getCombinedObjects(): 융합된 센서 결과
• 카메라 + 레이더 + 라이다 데이터 통합
• 더 정확한 물체 인식 및 추적
15

## Slide 16
글로벌 SDV 표준 비교 분석
항목 | 중국 SDV | AUTOSAR AP | SOAFEE
API 수 | 520+ | 200+ | 150+
도메인 | 6개 | 4개 | 3개
아키텍처 | 4계층 | 3계층 | 3계층
중점 | 실용성 | 이론 완성도 | 클라우드 연계
개발 속도 | 빠름 (연 1회) | 보통 | 느림
생태계 | 중국 중심 | 글로벌 | 신흥
16

## Slide 17
중국 SDV 표준의 장단점 분석
장점
• 포괄적인 API 커버리지 (520개+)
• 실용적이고 구현 중심적 설계
• 빠른 반복 개발 (6개월마다 업데이트)
• 강력한 정부 및 산업계 지원
• 중국 시장 특성에 최적화
단점
• 국제 표준과의 호환성 부족
• 중국 외 지역 적용 제한적
• 문서의 영문 번역 부재
• 지적재산권 이슈 가능성
17

## Slide 18
한국형 SDV 표준 제안
K-SDV 표준 구조
• Core API: 필수 핵심 API만 표준화
• Extension Profiles: 도메인별 확장 프로파일
• 국제 호환성: AUTOSAR/ISO 20078 매핑 테이블
• 보안 내장: 기본 보안 및 OTA 기능 포함
차별화 전략
• MaaS 연계: 모빌리티 서비스 통합 API
• C-ITS 통합: V2X 통신 표준 API
• 클라우드 네이티브: 엣지-클라우드 연계
• AI/ML 서비스: 온디바이스 AI API
18

## Slide 19
한국 SDV 생태계 구축 방안
단기 전략 (2025년)
• K-SDV 표준화 협의체 구성
• 현대차그룹 ccOS와 연계
• AUTOSAR 기반 확장 전략
• 시범 프로젝트 착수
중기 전략 (2026-2027년)
• K-SDV Version 1.0 발표
• OEM-Tier1-IT 협업 체계 구축
• 개발자 생태계 활성화
• 국제 표준화 참여
장기 전략 (2028년 이후)
• 글로벌 시장 진출
• SDV 기반 새로운 비즈니스 모델
• 동남아시아 시장 표준 주도
19

## Slide 20
핵심 액션 아이템
즉시 실행 과제
• SDV 표준화 TF 구성
• 중국 표준 상세 분석 완료
• AUTOSAR와의 갭 분석
• SDV 전문 인력 양성 프로그램 시작
3개월 내 실행 과제
• K-SDV 표준 초안 작성
• 파일럿 프로젝트 선정
• 글로벌 표준 기구와의 협력 채널 구축
• 산학연 협력 체계 구성
6개월 내 실행 과제
• K-SDV Version 0.5 Beta 발표
• 개발자 커뮤니티 구축
• SDV 해커톤 개최
• 정부 지원 정책 수립
20

## Slide 21
SDV 표준화의 시장 영향
자동차 산업
• 개발 비용 30% 절감 예상
• 출시 기간 50% 단축
• 새로운 수익 모델 창출 (구독 서비스)
• OTA를 통한 지속적 가치 제공
IT/SW 산업
• 자동차 SW 시장 진입 장벽 낮춤
• 앱 생태계 확대 (자동차 앱스토어)
• 클라우드 서비스 수요 증가
• AI/빅데이터 활용 확대
소비자
• 개인화된 차량 경험
• 지속적인 기능 업그레이드
• 다양한 서비스 선택권
• 차량 가치 유지 향상
21

## Slide 22
위험 요소 및 대응 방안
기술적 위험
• 사이버 보안 위협 → 보안 표준 강화
• 시스템 복잡성 증가 → 모듈화 설계
• 실시간성 보장 → QoS 메커니즘 도입
시장 위험
• 표준 파편화 → 국제 협력 강화
• 중국 표준 독주 → 차별화 전략
• 기술 종속성 → 핵심 기술 자립
규제 위험
• 데이터 주권 이슈 → 현지화 전략
• 인증 체계 복잡 → 통합 인증 추진
• 책임 소재 불명확 → 법제도 정비
22

## Slide 23
성공 사례: BYD의 SDV 구현
BYD DiLink 시스템
• 중국 SDV 표준 기반 구현
• 520개 API 중 450개 구현 완료
• 월간 OTA 업데이트 제공
• 100만+ 다운로드 앱 생태계
구현 성과
• 개발 기간 40% 단축
• 고객 만족도 95% 달성
• 서비스 수익 연 20% 성장
• 글로벌 시장 진출 가속화
시사점
• 표준화가 혁신의 기반
• 생태계 구축이 성공의 핵심
• 빠른 실행과 개선의 중요성
23

## Slide 24
결론 및 제언
핵심 인사이트
• 중국 SDV 표준 V4는 실용적이고 포괄적
• 빠른 진화로 시장 주도권 확보 중
• 한국도 신속한 대응 필요
한국의 기회
• 글로벌 호환성으로 차별화
• MaaS/C-ITS 연계로 독자성 확보
• 강력한 IT 역량 활용
즉시 행동 필요
• K-SDV 표준화 추진
• 산업계 협력 강화
• 정부 지원 확대
• 글로벌 협력 추진
24

## Slide 25
Q&A
예상 질문
• Q1: 중국 표준과 AUTOSAR의 가장 큰 차이는?
• Q2: 한국 기업들의 현재 대응 수준은?
• Q3: K-SDV 표준 개발 일정은?
• Q4: 필요한 투자 규모는?
연락처
• 한국전자기술연구원(KETI)
• 모빌리티플랫폼연구센터
• Email: mobility@keti.re.kr
• Tel: 031-789-7000
25