## Slide 1: 중국 지능형 커넥티드카 서비스 인터페이스 표준 (SDV/T 001-2022) 분석 보고
Part 1. Atomic Service & Part 2. Device Abstraction API 중심
Version 4 Beta 1

## Slide 2: SDV 전환과 표준의 중요성
• 소프트웨어 중심 자동차(SDV): 하드웨어가 아닌 소프트웨어에 의해 기능이 정의
• 지속적 업데이트: 스마트폰처럼 SW 업데이트만으로 새로운 기능 추가
• 표준 API의 역할: 애플리케이션-소프트웨어-하드웨어 간 표준화된 인터페이스
• 개발 복잡성 감소 및 산업 생태계 구축의 기반

## Slide 3: 중국의 표준화 전략: SDV/T 001-2022
• 주도 기관: 중국자동차공업협회(CAAM) 소프트웨어 분과
• 표준화 목표:
- 중국 내 산업 파편화 방지 및 통일된 개발 규격 제공
- 자체 기술 생태계 구축으로 글로벌 SDV 시장 주도권 확보
- 부품사-완성차 간 개발 비용 절감 및 빠른 상용화

## Slide 4: 표준 개발 핵심 참여사
주요 완성차 업체(OEM)
• BYD(比亚迪汽车工业有限公司)
• GWM(长城汽车股份有限公司)
• Geely(浙江吉利汽车研究总院)
• FAW(中国第一汽车集团有限公司)
• SAIC(上海汽车集团股份有限公司)
주요 부품사 및 SW 기업
• Huawei(华为技术有限公司)
• Bosch(博世汽车部件)
• Continental(大陆投资)
• Baidu(北京百度智行科技有限公司)

## Slide 5: SDV 서비스 소프트웨어 4계층 아키텍처
• 애플리케이션 계층: 사용자 경험 및 차량 특화 기능 구현
• 아토믹 서비스 계층 (Part 1): 표준화된 기능 단위 제공
• 디바이스 추상화 계층 (Part 2): 하드웨어 제어 인터페이스 표준화
• 기초 플랫폼 계층: OS, 컴퓨팅 하드웨어 등 기본 실행 환경

## Slide 6: 소프트웨어와 하드웨어의 분리(Decoupling)
• 아토믹 서비스 API (Part 1):
- 애플리케이션 개발자가 물리적 구조를 몰라도 기능 호출 가능
- 예: '창문을 열어줘' 같은 기능을 쉽게 호출
• 디바이스 추상화 API (Part 2):
- 특정 제조사 부품에 종속되지 않은 표준화된 장치 제어
- 예: '모터를 정방향으로 회전' 같은 표준 명령 사용
• 기대 효과: 하드웨어 교체 시 SW 변경 최소화, 재사용성 극대화

## Slide 7: Part 1: 아토믹 서비스 API - '기능'의 표준화
• 애플리케이션이 차량 핵심 기능을 쉽게 사용하도록 표준화된 서비스 집합
• 6개 핵심 도메인:
- BCM (Body Control Module): 차체 제어
- TMS (Thermal Management System): 열 관리
- VCS (Vehicle Control System): 차량 운동 제어
- EMS (Energy Management System): 에너지 관리
- ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems): 첨단 운전자 보조
- HMI (Human Machine Interface): 사용자 인터페이스

## Slide 8: BCM: 차량 편의 기능 서비스
• BCM_Door: unlock(), lock(), open(), close(), adjustPosition()
• BCM_Window: lock(), unlock(), open(), close(), adjustPosition()
• BCM_Seat: adjustMainXDir(), adjustBackRestAngle()
• BCM_Light: turnOn(), turnOff() (브레이크등, 방향지시등, 전조등)
• BCM_WiperWash: startWiping(), stopWiping(), startSprayWashing()

## Slide 9: TMS/VCS/EMS: 차량 운행 핵심 기능 서비스
• TMS (열 관리):
- TMS_AC.setTargetTemp(): 실내 목표 온도 설정
- TMS_Battery.setTargetTemp(): 배터리 목표 온도 설정
• VCS (차량 운동 제어):
- VCS_Gear.setTarget(): 목표 기어 설정
- VCS_Brake.setTargetAx(): 목표 감속도 설정
• EMS (에너지 관리):
- EMS_Charging.start(): 충전 시작
- EMS_HVBatt.getSOC(): 고전압 배터리 충전 상태 조회

## Slide 10: ADAS: 지능형 주행 기능 서비스
• ADAS_Perception (시각 인지):
- getTrackObjects(): 차량, 보행자 등 객체 정보 획득
- getLaneline(): 차선 정보 획득
- getTrafficLight(): 신호등 정보 획득
- getParkingSpace(): 주차 공간 정보 획득
• ADAS_Radar / Lidar (레이더/라이다 인지):
- notifyObjects(): 레이더/라이다가 탐지한 객체 정보 획득

## Slide 11: 시나리오: '퇴근 모드' 기능 구현
• 시트 및 미러 조정:
- BCM_Seat.adjustMainXDir(position): 운전석 시트 위치 조정
- BCM_RearView.adjustXAngle(angle): 사이드미러 각도 조정
• 실내 환경 설정:
- TMS_AC.setTargetTemp(22.0): 실내 온도 22도로 설정
- TMS_Purifier.turnOn(): 공기 청정 기능 활성화
• 안마 기능 활성화:
- BCM_Massage.startMassage(KNEAD, GENTLE): 부드러운 주무르기

## Slide 12: Part 2: 디바이스 추상화 API - '장치'의 표준화
• 차량의 물리적 장치(센서, 모터 등) 제어를 위한 표준 인터페이스
• 특정 제조사 부품에 상관없이 동일한 API로 제어
• 5개 핵심 도메인:
- BCM: 차체
- TMS: 열 관리
- PWT (Powertrain): 파워트레인
- CHS (Chassis): 섀시
- ADAS: 첨단 운전자 보조

## Slide 13: BCM: 차체 편의 장치 제어
• Actr_DoorLock: 도어 잠금 모터 제어
• Actr_DoubleHallMot: 홀 센서가 장착된 창문/선루프 모터 제어
• Snsr_WinSwt: 윈도우 스위치 신호 입력
• Actr_SeatHeatr: 시트 열선 제어
• Snsr_SeatOccupied: 좌석 탑승 감지 센서

## Slide 14: PWT: 동력 및 충전 관련 장치 제어
• Actr_ChrgElecLock: 충전 포트 잠금 장치 제어
• Snsr_AcChrgPortT: 교류(AC) 충전 포트 온도 센서
• Actr_HvBattCtrl: 고전압 배터리 릴레이 제어
• Snsr_HvBattCellInfo: 고전압 배터리 셀 전압/온도 조회
• Actr_DcdcCtrl: DC-DC 컨버터 제어

## Slide 15: ADAS: 센서 원시 데이터(Raw Data) 제공
• Snsr_Camera:
- ntfRawData: 카메라 원본 이미지
- ntfEncodeData: 인코딩된 비디오 스트림
• Snsr_Radar: 밀리미터파 레이더 반사파 정보
• Snsr_Lidar: 라이다 포인트 클라우드 데이터
• Snsr_IMU: 관성 측정 장치(가속도, 각속도) 데이터
• Snsr_GPS: GPS 위치 정보

## Slide 16: API 계층 간 호출 흐름: '창문 열기'
1. 애플리케이션: 사용자가 '창문 열기' 버튼 터치
2. 아토믹 서비스 API:
- BCM_Window.open() API 호출
3. 서비스 내부 로직:
- 창문을 열기 위해 필요한 물리적 장치 제어
4. 디바이스 추상화 API:
- Actr_DoubleHallMot.setOper(dir=UPWARD, dutyRat=100)
- 윈도우 모터를 정방향으로 100% 출력 구동
5. 하드웨어 피드백:
- ntfHallQuarterCnt()로 현재 위치 전달

## Slide 17: 중국 SDV 표준의 특징 요약
• 생태계:
- BYD, Huawei 등 중국 완성차, 부품사, SW 기업 대거 참여
- 강력한 산업 생태계 기반 표준 제정
• 구조:
- '기능(Atomic Service)'과 '장치(Device Abstraction)' 명확히 분리
- 소프트웨어 유연성과 재사용성 극대화
• 포괄성:
- 편의 기능부터 ADAS, 파워트레인까지 차량 전체 시스템 포괄

## Slide 18: 시사점 및 국내 전략 제언
• 시사점:
- 중국 시장 진출 시 표준 준수가 필수 요건화 가능성
- 중국 중심 SDV 기술 생태계 빠른 확장으로 경쟁 심화
• 국내 전략 제언:
- K-SDV 표준화 협의체 가속화
- 국내 완성차 및 부품사 중심 기술 생태계 보호/발전
- 표준 API 기반 서비스/애플리케이션 개발 역량 강화
- 고부가가치 소프트웨어 시장 대비

## Slide 19: 한국형 SDV 표준 제안 방향
• Core API + Extension Profiles:
- 핵심 API만 표준화, 확장은 Profile 형식으로 추가
• 국제 표준 호환성:
- VISS(W3C), ISO 20078, AUTOSAR과 매핑 테이블 제공
• 보안/OTA 기본 내장:
- API 호출 시 인증/권한/암호화 필수
- OTA/SW 모듈 업그레이드 관련 API 포함
• 차량-서비스 융합 API:
- MaaS, C-ITS, 클라우드 연계 API 정의
- V2X 및 데이터 공유 기능 표준화

## Slide 20: 향후 추진 계획
• 도메인별 심층 분석:
- 핵심 도메인(ADAS, PWT 등) API 상세 사양 분석
- PoC(개념증명) 추진
• 국내 표준화 연계:
- 국내 표준화 협의체에 중국 표준 분석 결과 공유
- 주요 OEM 및 부품사와 협력
- 국내 실정에 맞는 표준 API 개발 추진

## Slide 21: Q & A
감사합니다.